Расчет количества материалов, необходимых для изготовления регулируемого пола

1. Выбор конструкции регулируемого пола зависит от требуемой высоты подъема пола

1.1.  Пол по регулируемым плитам – 3-7 см (без учета отделочного покрытия);

1.2. Пол по регулируемым лагам – 7 см и более (без учета отделочного покрытия):

      - 70-130 мм - конструкция по регулируемой лаге (комплект лага              45*45*2000 мм (5 резьбовых отверстий) болт 100 мм - 5 шт., крепеж к основанию - 5шт.);

      - 130-180 мм - конструкция по регулируемой лаге (комплект лага 45*45*2000 мм (5 резьбовых отверстий) болт 150 мм -5 шт., крепеж к основанию - 5шт.)

      - более 180 мм – предполагает монтаж дополнительных каркасов из бруса путем их крепления саморезами к установленной конструкции. Параметры конструкции необходимо уточнять в каждом случае у производителя.

Также сечение лаг или количество болтов в одной лаге определяется в зависимости от предназначения помещений. Например, спортивный зал с большими динамическими нагрузками – лага 70*45*2000 мм (7 отверстий,                     7 болтов, 7 крепежей для основания).

2. Расчет количества крепежно-регулировочных элементов в зависимости от выбранной конструкции

2.1. Пол по регулируемым плитам.

Состав комплекта:

- Крепежно – регулировочные элементы:

- втулка,

- болт-100 мм,

- крепеж к основанию пола (дюбель-гвоздь, саморез, дюбель РДК).

- шуруп 4х16 мм для крепления втулки.

На каждый лист первого слоя, например, фанера 1525х1525 мм применяется                 25 крепежно-регулировочных элементов (втулок, болтов и крепежных элементов). Таким образом, необходимо рассчитать общее количество листов фанеры первого слоя и умножить их на 25, в результате чего должно получиться общее количество крепежно-регулировочных элементов.

Для расчета количества шурупов для крепления втулки необходимо количество полученных комплектов крепежно-регулировочных элементов умножить на 3.

2.2. Пол по регулируемым лагам.

Состав комплекта:

- Лага длиной 2000 мм с 5 резьбовыми отверстиями;

- Крепежно-регулировочные элементы:

- болт 100 мм или 150 мм,

- крепеж к основанию пола (дюбель-гвоздь, саморез, дюбель РДК).

При заданном шаге между осями лаг для получения необходимого количества лаг длиной 2000 мм необходимо умножить площадь помещения на коэффициент (табл. № 1).  Кроме того, к полученному результату прибавляется следующий запас:

Таблица № 1. Коэффициенты для расчета количества лаг при заданном шаге между их осями*.

| Площадь одного помещения | Шаг 200 мм | Шаг 300 мм | Шаг 400 мм | Шаг 500 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 м2 | 2,52 | 1,84 | 1,52 | 1,26 |
| 50-100 м/2 | 2,44 | 1,8 | 1,5 | 1,15 |
| 100-300 м/2 | 2,36 | 1,75 | 1,41 | 1,08 |
| 300-500 м/2 | 2,35 | 1,73 | 1,38 | 1,06 |
| 500 и более | 2,34 | 1,72 | 1,35 | 1,04 |

Данные коэффициенты применяются к помещениям указанной площади с учетом запаса на обрезки.

Коэффициент применяется в зависимости от размера помещений. Расчет лаг производится для каждого из помещений в отдельности, затем количество лаг каждого помещения суммируется.

При расчете количества лаг показатель округляется до целого в большую сторону.

* Выбор шага между лагами:

200 мм – для помещений с повышенными динамическими нагрузками (спортзалы, производственные и складские помещения и др.).

300 мм – оптимальный шаг.

400 мм – при использовании конструкции с толщиной напольного покрытия не менее 30 мм.

500 мм – при использовании конструкции с толщиной напольного покрытия не менее 40 мм.

Для расчета количества крепежно-регулировочных элементов полученное количество целых лаг необходимо умножить на 5 (количество резьбовых отверстий в одной лаге).

3. Расчет количества листов настила (фанера 1525х1525 мм)

Расчет фанеры для конструкции по регулируемым лагам и регулируемым плитам является идентичным.

Площадь помещения необходимо разделить на площадь одного листа фанеры 2,32 м2 и умножить на 2, т.к. фанера укладывается в два слоя. Кроме того, к полученному результату необходимо добавить запас на отходы материала в зависимости от площади и конфигурации помещений (табл. № 2).

Таблица № 2.  Расчет запаса листов настила (фанера, ГВЛ).

| Настил | Площадь помещения |
| --- | --- |
|  | до 100 м2 | 100-200 м2 | 200-500 м2 | 500 м2 и более |
| Фанера (1525*1525 мм) | 5%, но не менее 1 листа | 4%, но не менее 4 листов | 3%, но не менее 6 листов | 2%, но не менее 10 листов |
| ГВЛ (1200*2500мм) | 5%, но не менее 1 листа | 4%, но не менее 3 листов | 3%, но не менее 5 листов | 2%, но не менее 8 листов |

При расчете запаса настила показатель округляется в большую сторону до целого листа.

Для помещений прямоугольной формы используется минимальный запас, для помещений нестандартной формы (овальные, треугольные, с большим количеством выступов и углублений или эркеров) используется максимальный запас.

4. Расчет количества саморезов.

4.1. Для крепления фанеры к лагам используется саморез 3,5*41(45) мм.

Для расчета количества саморезов необходимо количество лаг  умножить на 20.

4.2. Для сшивания первого слоя фанеры со вторым  используется саморез                  3,5*32 мм.

Для расчета количества саморезов необходимо площадь помещения умножить на 40.